Зайцевская сельская Дума

Котельничского района Кировской области

третьего созыва

# РЕШЕНИЕ

от     28.08.2015                                                                                           № 31

Д. Зайцевы

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки        Зайцевского сельского поселения

В соответствии со статьей 22 Устава Зайцевского сельского поселения, руководствуясь частью 2 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Правилам землепользования и застройки территории  Зайцевского сельского поселения Котельничского  района Кировской области, утвержденных  Решением Зайцевской  сельской Думы от 16.01.2009 №32, на основании протокола и итогового документа публичных слушаний от  28 .08.2015года,  Зайцевская сельская Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить   изменения в Правила землепользования и застройки  Зайцевского сельского поселения Котельничского района Кировской области. Прилагается.

- Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене органов местного самоуправления Зайцевского сельского поселения и на сайте органов местного самоуправления Котельничского муниципального района.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава  сельского поселения:                          С.Н.Захарова

Приложение к решению

Зайцевской сельской Думы

от  28.08.2015 г. № 31

1 Установить градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для каждой территориальной зоны, установленной в ПЗЗ:

I. Часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки территории Зайцевского сельского поселения дополнить следующим содержанием:

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   для зоны Ж-1 «зоны индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа» дополнить следующим содержанием:

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Расстояние измеряется до наружных граней стен строений.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований в соответствии с гл. 16 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и приложением 1 к региональным нормативам.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к одно- и двухквартирным усадебным домам только при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Противопожарные расстояния на территориях приусадебных участков регламентируются действующим законодательством.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения:

- расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для скота и птицы - в соответствии с п. 7.3 СП 42.13330.2011 не менее:

- одиночные и двойные - 10 м,

- до 8 блоков - 25 м,

- свыше 8 до 30 блоков - 50 м.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Максимальный процент застройки в границах приусадебного (приквартирного) земельного участка:

индивидуальные жилые дома- при площади приусадебного (приквартирного) земельного участка до 800кв.м – 60%;

при площади приусадебного (приквартирного) земельного участка от 800кв.м до 1200кв.м  – 50%; свыше 1200- 30%.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для многоквартирных отдельно стоящих и секционных жилых домов:

Максимальная этажность - 3 эт.

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м., максимальная площадь земельного участка-1500кв.м

Минимальные отступы:

от границы земельного участка - 5 м,

от красной линии улиц - 5 м,

от   проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Для многоквартирных жилых домов с печным отоплением допускается размещение группы сараев для дров (коллективных кладовок, овощехранилищ) не более 30 блоков, расстояние от окон жилых зданий  не менее:

- одиночные и двойные - 10 м,

- до 8 блоков - 25 м,

- свыше 8 до 30 блоков - 50 м.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов общественно- делового и социального назначения:

Максимальная этажность - 3 эт.

Минимальные отступы:

от границы земельного участка - 5 м;

от красной линии улиц - 5 м, для объектов дошкольного образования- 10м;

от  проездов - 3 м.

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

Максимальный процент застройки определяется в соответствии с приложением Г, размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением Ж   СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Норму расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Для источников наружного противопожарного водоснабжения- минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м.

Предельные размеры земельных участков для 	вида разрешенного использования – личное подсобное хозяйство:

-максимальная площадь земельных участков- 5000 кв.м

-минимальная площадь земельных участков- 800кв.м.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   для зоны Ж-2 «зоны многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или секционных)»:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для многоквартирных жилых домов:

Минимальная площадь участка многоквартирного жилого здания (без площади застройки) принимается из расчета 30,0 кв. м на человека в проектируемой застройке при этажности в 2 - 3 этажа. Максимальная площадь застройки- (без площади застройки) принимается из расчета 100,0 кв. м на человека .

Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от границы земельного участка - 5 м, от красной линии улиц - 5 м, от проездов- 3м.

Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Требования к ограждению земельных участков: выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения:

- при размещении многоквартирных жилых домов рекомендуется принимать бытовые расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа - не менее 15 метров, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Максимальный процент  застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 80%.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Количество машино-мест принимать с учетом уровня автомобилизации из расчета 225 машин на 1000 человек.

Для многоквартирных жилых домов с печным отоплением допускается размещение группы сараев для дров (коллективных кладовок, овощехранилищ) не более 30 блоков, расстояние от окон жилых зданий  не менее:

- одиночные и двойные - 10 м,

- до 8 блоков - 25 м,

- свыше 8 до 30 блоков - 50 м.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зданий общественно- делового и социального назначения:

Встроенные и встроенно-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественного назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон.

Минимальный процент озеленения - 50.

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, для объектов дошкольного образовании 10м;

- от границ земельного участка - 5 м.

Территорию участка допускается огораживать забором для учреждения

детского дошкольного образования. Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением Ж  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Параметры плотности застройки  : коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки следует принимать не выше нормативных показателей плотности застройки, указанных в приложении Г (обязательное) СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормы расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" .

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ОД-1 «общественная зона объектов социального назначения».

Для отдельно стоящих зданий общественного назначения размеры земельных участков определяются в зависимости от видов использования по нормам, установленным для каждого вида в приложении Ж  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Этажность зданий общественно-делового назначения – до 3 этажей (включительно).

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, для объектов дошкольного образования и образовательных учреждений- 10м,  от проездов- 3м,  от границ земельного участка - 5 м.

Параметры плотности застройки участков зданий общественно-делового назначения: коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки следует принимать не выше нормативных показателей, указанных в приложении Г (обязательное) СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормы расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Для подземных и встроенных в здания гаражей, наземных автостоянок  нормы расчета и размещения автостоянок предусмотреть в соответствии с СП 113.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей".

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ОД-2 «зона объектов общественно- делового  назначения»:

Для отдельно стоящих зданий общественно-делового  назначения размеры земельных участков определяются в зависимости от видов использования по нормам, установленным для каждого вида в приложении Ж  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Этажность зданий общественно-делового назначения – до 3 этажей (включительно).

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 м, для объектов дошкольного образования и образовательных учреждений- 10м, от границ земельного участка - 5 м, от проездов-3м.

Параметры плотности застройки участков зданий общественно-делового назначения: коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки следует принимать не выше нормативных показателей, указанных в приложении Г (обязательное) СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормы расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Для подземных и встроенных в здания гаражей нормы расчета и размещения автостоянок предусмотреть в соответствии с СП 113.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей".

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для многоквартирных жилых домов:

Минимальная площадь участка многоквартирного жилого здания (без площади застройки) принимается из расчета 30,0 кв. м на человека в проектируемой застройке при этажности в 2 - 3 этажа. Максимальная площадь застройки- (без площади застройки) принимается из расчета 100,0 кв. м на человека .

Жилые здания следует располагать с отступом от границы земельного участка - 5 м, от красной линии улиц - 5 м, от проездов- 3м.

Максимальный процент  застройки земельного участка следует принимать для многоквартирного жилого дома не выше 80%.

Допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с квартирами на первых этажах.

Встроенные и встроенно-пристроенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах при условии, что загрузку помещений общественного назначения следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон,  со стороны улиц при наличии специальных загрузочных помещений.

Доля встроенных помещений нежилого назначения в общем объеме жилого здания не должна превышать 20%.

Высота зданий: для многоквартирных жилых домов, гостиниц, общежитий этажность - 2 - 3 этажа.

Требования к ограждению земельных участков: выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Количество машино-мест принимать с учетом уровня автомобилизации из расчета 225 машин на 1000 человек.

Для пождепо:- максимальная этажность - 3 эт.

-минимальный отступ от красной линии:

для пожарных депо I, III типа - 15 м;

для пожарных депо II, IV, V типа - 10 м.

-расстояние от границ участка:

до общественных и жилых зданий - не менее 15 метров;

до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

-максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением Г, размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1 «зоны предприятий V класса вредности»:

Параметры использования определяются в зависимости от специфики и технологии производства предприятия, параметры застройки - в соответствии с таблицей Г.1 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Минимальная плотность застройки определяется в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*".

Земельные участки, на которых расположены предприятия, являющиеся источником повышенной опасности, должны иметь ограждения.

Места для стоянки и хранения автомобилей лиц, работающих на этих объектах, размещать на территории земельных участков объектов.

Для объектов дорожного сервиса: -максимальная этажность - 2 эт.;

-минимальные отступы:

-от границы земельного участка - 3 м,

-от красной линии улиц - 5 м,

-от  проездов - 3 м.

-Максимальный процент застройки определяется в соответствии с приложением Г, размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением Ж (для специализированной общественной застройки общественно-деловых территориальных зон) к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Нормы расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Для  объектов складского назначения: -максимальная этажность - 3 эт.

-площадь и размеры земельных участков складов определяются в соответствии с приложением Е к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков гаражей и парков транспортных средств определяются в соответствии с приложением Л к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Минимальная плотность застройки зданий по обслуживанию и ремонту транспортных средств определяется в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*".

Для объектов, связанных с обслуживанием предприятия:

Планировку и застройку территорий предусматривать в соответствии с СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*",здания и помещения принимаются по СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87".

-максимальная этажность - 3 эт.

-минимальные  отступы:

от границы земельного участка - 3 м,

от красной линии улиц - 5 м,

от  проездов - 3 м.

-максимальный процент застройки определяется в соответствии с приложением Г, размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением Ж  к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Нормы расчета стоянок принимать в соответствии с приложением К к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-2 «зоны предприятий IV класса вредности»:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  определяются как для зоны П-1 «зоны предприятий V класса вредности».

7. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ИТИ-1 «зоны инженерных сооружений»:

Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются в зависимости от специфики назначения объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.

8. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ-1 «зона сельскохозяйственных угодий»:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

параметры застройки устанавливаются в соответствии со спецификой использования территории.

Предельные размеры земельных участков для 	вида разрешенного использования – личное подсобное хозяйство:

-максимальная площадь земельных участков- 5000 кв.м

-минимальная площадь земельных участков- 800кв.м.

Предельные размеры земельных участков для 	вида разрешенного использования - индивидуальные жилые дома определяются как для зоны

Ж-1.